## Slide 1
基于STM32的
智能快递柜系统
设计与实现
语音交互 · 触摸操作 · 智能锁控
STM32F407VE · LD3320 · SYN6288 · ST7796S
Notes: 各位评委好，我展示的项目是基于STM32的智能快递柜系统设计与实现。本项目以STM32F407VE为主控，集成了语音识别、语音合成、触摸交互、电磁锁控制，实现了投件、取件、查件和智能语音交互的完整功能。

## Slide 2
01
快递末端配送痛点与本项目方案
传统快递柜的三大痛点
取件体验差：仅支持取件码输入，老人、视障人群操作困难，无语音引导。
管理成本高：投件、查件依赖柜机本地操作，工作人员无法远程管理，数据不同步。
功能单一：仅能存取件，无法回答快递咨询、路线指引等常见问题，交互不智能。
本项目的解决方案
语音全流程交互：LD3320语音识别 + SYN6288语音合成，支持唤醒词、语音输入取件码、操作引导播报。
双模态输入交互：XPT2046 电阻触摸 + LD3320 语音识别，6 位取件码软键盘，支持语音数字输入，"零"用"洞"避免与 "6" 混淆。
并发状态机设计：每柜门独立状态数组，4 格口并行追踪不串柜，门磁反馈作权威依据，超时未关门自动报警并清码。
智能快递柜系统 · 02 / 15
Notes: 首先看项目背景。传统快递柜存在三个痛点：一是取件体验差，只有取件码输入，没有语音引导；二是管理成本高，投件查件只能在柜机上操作，无法远程管理；三是功能单一，不能回答用户的快递咨询。针对这些痛点，本项目提出三个解决方案：语音全流程交互、双模态输入交互、并发状态机设计，全部在柜机本地完成，无需联网。

## Slide 3
02
系统总体架构：主控与外设协同
柜机硬件层
STM32F407VE
主控 · Cortex-M4 168MHz
512KB Flash / 192KB RAM
LD3320 语音识别
USART2 · 9600
SYN6288 语音合成
UART4 · 9600
4路电磁锁 + 门磁
GPIO直驱 · PCF8574
LCD触摸 ST7796S
软件SPI · 480x320
XPT2046 触摸
软件SPI · PE7/8/9
PCF8574 IO扩展
I2C1 · 30kHz · 0x20
继电器驱动
PB8/9/12/13 · 低电平
USART1 调试串口
PA9 · 115200
智能快递柜系统 · 03 / 15
Notes: 系统采用主控与外设协同架构。中心是STM32F407VE主控，Cortex-M4内核168MHz，512KB Flash和192KB RAM。左侧外接四类外设：LD3320语音识别通过USART2通信，SYN6288语音合成通过UART4通信，4路电磁锁加门磁反馈通过GPIO直驱和PCF8574输入，LCD触摸屏ST7796S通过软件SPI驱动。右侧外接：XPT2046触摸芯片独立软件SPI总线，PCF8574 IO扩展通过I2C1通信，继电器驱动4路GPIO，USART1调试串口。所有外设采用非阻塞轮询调度，确保实时响应。

## Slide 4
03
硬件选型与接口分配总览
模块 | 型号 | 通信接口 / 引脚 | 主要作用
主控 | STM32F407VE | Cortex-M4 · 168MHz · 512KB Flash | 系统控制、状态机调度、数据处理
语音识别 | LD3320+STC11 | USART2 PA2/PA3 · 9600 · 仅接收 | 唤醒词"小英"、语音指令、数字识别
语音合成 | SYN6288 | UART4 PC10 · 9600 · 仅发送 | 中文 TTS 语音播报、操作提示
显示屏 | ST7796S | 软件SPI PA5/6/7 · CS=PA4 · 5V供电 | 4寸 480x320 LCD · RGB565 菜单界面
触摸屏 | XPT2046 | 软件SPI PE7/8/9 · CS=PA0 · IRQ=PA1 | 电阻触摸输入 · 6位取件码软键盘
IO扩展 | PCF8574 | I2C1 PB6/PB7 · 30kHz · 地址0x20 | P4~P7 门磁状态反馈输入
锁控 | 4路电磁锁 | GPIO PB8/9/12/13 · 低电平触发 · 12V | 4格柜门开关 · 通电时限2s保护
电源 | 12V→5V→3.3V | 开关电源 + LM2596 降压 | 电磁锁12V · 模块5V · MCU 3.3V
智能快递柜系统 · 04 / 15
Notes: 这是硬件选型总览表。主控采用STM32F407VE，Cortex-M4内核168MHz。外围模块包括：LD3320语音识别通过USART2接收识别结果，SYN6288通过UART4做语音合成，ST7796S显示屏和XPT2046触摸屏都用软件SPI，PCF8574通过I2C扩展IO做门磁反馈，4路电磁锁用GPIO直接驱动，电源采用12V转5V转3.3V三级供电。

## Slide 5
04
主控与电源设计
STM32F407VE 主控
内核与主频：ARM Cortex-M4，168MHz，带 FPU 浮点运算单元
存储资源：512KB Flash，192KB SRAM，满足多模块驱动与状态机调度
外设资源：3路 USART + 1路 UART、I2C、SPI、多路 GPIO，同时驱动 9 个外设模块
软件架构：非阻塞状态机 + 环形缓冲中断，主循环 5ms Tick 调度各模块
三级电源设计
12V 开关电源
电磁锁供电
LM2596 降 5V
LCD/语音/触摸模块
AMS1117 3.3V
MCU / PCF8574
电磁锁启动瞬间电流大，独立 12V 供电避免拉低 MCU 电压；LCD 需 5V 供电（板载 74HC245 电平转换），3.3V 会导致数据截断。
图：12V 开关电源 + LM2596 降压模块实物
智能快递柜系统 · 05 / 15
Notes: 主控采用STM32F407VE，Cortex-M4内核168MHz带FPU，512KB Flash和192KB RAM，足够同时驱动9个外设模块。软件采用非阻塞状态机加环形缓冲中断，主循环5ms Tick调度。电源采用三级设计：12V开关电源给电磁锁供电，经LM2596降到5V给LCD、语音和触摸模块，再经AMS1117降到3.3V给MCU和PCF8574。电磁锁独立供电避免启动时拉低MCU电压，LCD必须5V供电因为板载74HC245需要5V。

## Slide 6
05
语音交互：识别 + 合成双模块
LD3320 语音识别
硬件：LD3320 芯片 + 板载 STC11 单片机，识别运行在 STC11 固件中
接口：USART2 PA2/PA3，9600 8N1，STM32 仅接收识别结果
功能：唤醒词"小英"、语音指令（投件/取件/查件）、数字 0-9 识别输入取件码
优化："零"与"6"易混淆，改用"洞"代替零；识别阈值用默认值避免过度灵敏
SYN6288 语音合成
接口：UART4 PC10（TX），9600 8N1，STM32 仅发送，模块自动播报
功能：中文 TTS 语音播报，操作引导、取件码朗读、AI 回复实时朗读
输出：外接 8Ω 扬声器，音量可调，无需额外功放
优化：多音字和生僻词用拼音替代，避免发音错误；播报队列非阻塞，不影响主循环
图：LCD 取件码界面 + LD3320 语音识别模块
语音全流程：说"小英"唤醒 → 语音输入指令/取件码 → LD3320识别 → 主控处理 → SYN6288播报结果
智能快递柜系统 · 06 / 15
Notes: 语音交互采用双模块设计。LD3320语音识别模块板载STC11单片机，识别算法运行在STC11中，STM32通过USART2只接收识别结果，支持唤醒词、语音指令和数字识别。SYN6288语音合成通过UART4接收文本，自动转换为语音输出，外接扬声器播报。语音全流程是：说小英唤醒，语音输入指令，LD3320识别，主控处理，SYN6288播报结果。优化方面用洞代替零避免混淆，多音字用拼音替代。

## Slide 7
06
锁控与安全：4 路电磁锁 + 门磁反馈
电磁锁驱动
锁体：4 路 12V 电磁锁，NO 常开型，通电吸合开门，断电解锁关门
驱动：STM32 GPIO 直驱继电器模块，PB8/PB9/PB12/PB13，低电平触发
映射：锁1→PB8，锁2→PB9，锁3→PB12，锁4→PB13，FT 5V 容忍引脚
备选：支持 PCF8574 P0~P3 驱动模式（宏切换），5V 供电更稳定
门磁反馈
检测：PCF8574 P4~P7 输入，每路对应一个柜门的门磁开关
状态：低电平=柜门已关/门磁吸合，高电平=柜门打开/门磁分离
用途：开门确认、关门检测、超时报警、投件/取件状态机流转依据
三重安全保护机制
01 通电时限保护
电磁锁通电 2 秒后 Lock_Tick 自动断电；编译期 #error 强制时限 < 3 秒，防止线圈过热烧毁。
02 四路互斥锁
同一时间只允许 1 个电磁锁通电，避免 12V 电源过载；新锁打开前自动关闭其他所有锁。
03 I2C 通信容错
PCF8574 写入失败自动重试 3 次；读取门磁超时返回错误码，状态机降级处理，不影响其他柜门。
每柜门独立状态机追踪开门/关门/超时，数组化设计支持并发取件不串柜。
智能快递柜系统 · 07 / 15
Notes: 锁控部分采用4路12V电磁锁，NO常开型，通电开门断电关门。驱动方式是STM32 GPIO直驱继电器模块，PB8/PB9/PB12/PB13，低电平触发。门磁反馈通过PCF8574的P4到P7输入，检测每扇门的开关状态。安全设计有三重：第一是通电时限保护，2秒自动断电，编译期强制检查小于3秒防止线圈烧毁；第二是四路互斥，同一时间只允许一个锁通电；第三是I2C通信容错，写入失败重试3次，读取超时降级处理。每柜门用独立状态机数组追踪，支持并发取件不串柜。

## Slide 8
07
人机交互：4 寸 LCD 触摸屏
显示与触摸硬件
显示屏：ST7796S 控制器，4 寸 480x320，RGB565 16 位色，软件 SPI 驱动
LCD 引脚：CS=PA4，DC=PB0，RST=PB1，BLK=PB2，SCK=PA5，MOSI=PA7，VCC 必须 5V
触摸屏：XPT2046 电阻触摸，独立软件 SPI 总线，T_CS=PA0，T_IRQ=PA1，T_CLK=PE7，T_DIN=PE8，T_DO=PE9
界面功能
主菜单：4 格口状态卡片（占用/空闲、门关/门开），投件/取件/记录三大功能按钮
取件码输入：4x3 数字软键盘（1-9、删除、0、确认），6 位取件码实时显示，支持语音注入数字
状态栏：格口占用状态、当前时间、语音提示条、取件码状态
交互方式：触摸点击 + 语音指令双输入，操作结果语音播报 + 屏幕提示双反馈
图：亚克力柜体 + LCD 主菜单界面（格口状态 + 投件/取件按钮）
智能快递柜系统 · 08 / 15
Notes: 人机交互采用4寸LCD触摸屏。显示屏是ST7796S控制器，480x320分辨率，RGB565色，用软件SPI驱动，注意VCC必须5V供电因为板载74HC245电平转换需要5V。触摸屏是XPT2046电阻触摸，独立软件SPI总线。界面功能包括：主菜单显示4格口状态和三大功能按钮，取件码输入用4x3数字软键盘支持6位码输入和语音注入，状态栏显示格口状态和时间，交互方式支持触摸加语音双输入，结果语音加屏幕双反馈。

## Slide 9
08
业务工作流程：投件与取件
投件流程
柜机端输入
手机尾号
触摸 / 语音
本地生成
6 位取件码
Flash 持久化
电磁锁开门
2s 自动断电
语音播报引导
放入快递
关门确认
状态 = 占用
取件流程
输入取件码
触摸软键盘
或语音数字
本地校验
取件码有效性
匹配柜口号
电磁锁开门
2s 自动断电
语音播报引导
取走快递
关门清码
状态 = 空闲
关键设计：投件和取件共用同一套开门/关门状态机，每柜门独立追踪；门磁反馈作为状态流转的权威依据，超时未关门自动报警并清码；取件码 6 位数字，本地 Flash 持久化存储，断电不丢失；语音输入取件码时"零"用"洞"代替避免与"6"混淆。
智能快递柜系统 · 09 / 15
Notes: 业务流程分投件和取件两条线，全部在柜机本地完成，无需云端。投件流程是：工作人员在柜机端通过触摸或语音输入手机尾号，本地生成6位取件码并持久化到Flash，电磁锁开门2秒自动断电，放入快递关门后门磁确认，状态更新为占用。取件流程是：用户通过触摸软键盘或语音数字输入取件码，本地校验有效性并匹配对应柜口号，电磁锁开门并语音播报引导，取走快递关门后自动清码，状态更新为空闲。关键设计是每柜门独立状态机追踪，门磁作为权威依据，取件码本地持久化。

## Slide 10
09
调试案例 1：LCD 显示数据截断
现象
ST7796S 4寸 LCD 屏 VCC 接 3.3V 时，显示数据被截断：上半部分正常，下半部分花屏或不显示，颜色失真。
根因分析
LCD 模块板载 74HC245 电平转换芯片，用于将 STM32 的 3.3V SPI 信号转换为 LCD 控制器所需的 5V 逻辑电平。74HC245 的 VCC 引脚与 LCD 的 VCC 共用，当 VCC=3.3V 时，74HC245 输出高电平仅约 2.8V，低于 ST7796S 的输入高电平阈值（约 0.7*VCC=3.5V），导致部分数据信号被判定为低电平，显示数据截断。
解决方案
将 LCD 模块 VCC 从 3.3V 改接 5V 供电。74HC245 在 5V 供电下输出高电平约 4.5V，满足 ST7796S 输入高电平阈值，SPI 数据信号完整传输。修改后全屏显示正常，颜色准确，480x320 分辨率无截断。注意：STM32 的 SPI 引脚仍为 3.3V 输出，74HC245 完成电平转换，无需额外电路。
电平链路示意
STM32 3.3V
SPI 输出
74HC245
电平转换
ST7796S
5V 逻辑
3.3V 供电时：74HC245 输出仅 2.8V
低于 ST7796S 阈值 3.5V → 数据截断
5V 供电时：74HC245 输出 4.5V
满足阈值 → 数据完整，全屏正常显示
经验总结
硬件第一性原理：遇到显示异常先查供电电压，再查信号时序，最后查软件驱动。供电是嵌入式系统的基础。
电平转换不可忽视：3.3V 与 5V 器件混接时必须确认电平转换芯片的供电和输出阈值，不能想当然认为"能通信就行"。
模块 datasheet 必读：ST7796S 模块规格书明确标注 VCC=5V，忽略这一点会浪费大量时间排查软件问题。
智能快递柜系统 · 10 / 15
Notes: 第一个调试案例是LCD显示数据截断。现象是ST7796S 4寸屏VCC接3.3V时，上半部分正常下半部分花屏。根因是板载74HC245电平转换芯片需要5V供电，3.3V时输出高电平仅2.8V，低于ST7796S输入高电平阈值3.5V，导致数据信号被截断。解决方案是VCC改接5V，74HC245输出4.5V满足阈值，全屏显示正常。经验总结是硬件调试先查供电，电平转换不可忽视，模块datasheet必读。

## Slide 11
10
调试案例 2：STC11 模块烧录后不运行
现象
STC-ISP 提示烧录成功，但拔掉烧录线后模块 D2 LED 不闪烁，串口无任何输出，代码完全不执行。
排查过程（走了 4 步弯路）
① 怀疑代码 bug → 用最简 LED 闪烁程序测试，仍不运行
② 怀疑晶振不起振 → 从外部 22.1184MHz 改内部 IRC，仍不运行
③ 怀疑 TX/RX 接反 → 交换接线，仍不运行
④ 测量供电 → 发现关键问题：适配器输出 5.0V，模块端实测仅 3.3V，压降 1.7V！
根因与解决方案
根因：USB 转串口适配器 5V 输出电流仅 100~300mA，而 LD3320 + STC11 满载需 500mA+，启动瞬间电流尖峰导致电压压降到 3.3V，STC11 处于临界电压反复复位。
方案：改用独立 5V 1A+ 电源（手机充电器），模块 VCC 实测稳定 4.9V，D2 LED 立即开始闪烁，代码正常运行。
供电链路对比
错误方案：USB 适配器供电
适配器输出 5.0V / 300mA → 线缆压降 → 模块端实测 3.3V
STC11 工作电压 3.3~5.5V，临界值运行不稳定 → 反复复位 / 卡死
结果：烧录成功但代码不运行
正确方案：独立 5V 1A 电源
手机充电器输出 5.0V / 1A → 线缆压降可忽略 → 模块端实测 4.9V
STC11 工作在额定电压区间，启动电流尖峰有足够余量
结果：D2 LED 闪烁，代码正常运行
经验总结
硬件调试第一性原理：遇到"烧录成功但不运行"，先量电压再查代码。供电是嵌入式系统最基础也最容易被忽略的环节。
电流余量：电源额定电流应至少为模块满载电流的 2 倍，预留启动尖峰余量。
智能快递柜系统 · 11 / 15
Notes: 第二个调试案例是STC11模块烧录后不运行。现象是烧录成功但LED不闪、串口无输出。排查走了4步弯路：先怀疑代码bug用最简程序测试，再怀疑晶振改内部IRC，然后怀疑TX/RX接反交换接线，最后测量供电才发现适配器输出5V但模块端只有3.3V。根因是USB适配器电流不足，LD3320加STC11满载需要500mA以上，启动瞬间压降导致STC11反复复位。解决方案是改用独立5V 1A电源，模块端稳定4.9V。经验是硬件调试先量电压再查代码，电源电流要留2倍余量。

## Slide 12
11
调试案例 3：4 柜格"串柜"状态覆盖
现象
用户 A 取 box2 未关门时，用户 B 取 box3，box3 关门事件错误结算 box2，导致 box2 永久卡死无法再投件。
根因分析
原设计用单一全局变量追踪柜门状态（门阶段、开门时刻、流程类型、消抖计数器），4 个柜格共用同一组变量。第二个用户取件时，新柜门的状态直接覆盖旧柜门，旧柜门的关门检测和超时判断全部丢失。单用户测试无法暴露此问题，只有并发取件场景才会触发。
解决方案：每柜独立状态机数组
将所有柜门状态变量改为 [BOX_COUNT] 数组，每柜独立维护：门阶段（IDLE/W_OPEN/W_CLOSE/DONE）、流程类型（投件/取件）、消抖计数器、开门时刻。
Door_Tick 遍历每柜独立判断，box2 和 box3 各自独立结算，互不干扰。每柜独立超时判断，超时未关门自动清码并报警。修改后并发取件 100 次无串柜。
状态机对比
错误：单一全局变量
用户 A 取 box2 → s_door_phase = W_CLOSE（box2）
用户 B 取 box3 → s_door_phase = W_OPEN（覆盖 box2！）
box3 关门 → 错误结算 box2，box2 状态丢失
结果：box2 永久卡死，无法再投件
正确：[BOX_COUNT] 数组化
用户 A 取 box2 → s_door_phase[1] = W_CLOSE
用户 B 取 box3 → s_door_phase[2] = W_OPEN（独立！）
box3 关门 → 结算 s_door_phase[2]，box2 不受影响
结果：4 柜格并行独立，并发取件无串柜
经验总结
多实例并发场景下，单变量状态机必然失效。状态变量必须按实例数组化，每实例独立生命周期。单用户测试通过不等于系统正确，必须做并发压力测试。
智能快递柜系统 · 12 / 15
Notes: 第三个调试案例是4柜格串柜状态覆盖。现象是用户A取box2未关门时用户B取box3，box3关门事件错误结算box2，导致box2永久卡死。根因是用单一全局变量追踪柜门状态，4个柜格共用，第二个用户取件时覆盖旧柜门状态。解决方案是将所有状态变量改为BOX_COUNT数组，每柜独立维护门阶段、流程类型、消抖计数器和开门时刻，Door_Tick遍历每柜独立判断。经验是多实例并发场景下单变量状态机必然失效，必须数组化，且单用户测试通过不等于系统正确。

## Slide 13
12
系统测试与实物演示
图：亚克力 4 格柜体 + 继电器 + LCD 主菜单 + 语音模块
图：LCD 取件码输入界面 + LD3320 语音识别模块
功能测试结果
测试项 | 测试内容 | 次数 | 通过率
投件 | H5 输入尾号→生成码→开门 | 50 | 100%
触摸取件 | 6 位码输入→校验→开门 | 50 | 100%
语音取件 | 唤醒→报数字→开门 | 30 | 93%
并发取件 | 两柜同时取件不串柜 | 20 | 100%
查件 | H5 按尾号/取件码查询 | 30 | 100%
超时报警 | 开门 30s 未关自动清码 | 10 | 100%
测试结论：核心业务功能（投件/取件/查件）通过率 100%，语音交互受环境噪声影响约 93%。系统整体稳定，满足毕设演示要求。
智能快递柜系统 · 13 / 15
Notes: 系统测试页面展示实物照片和功能测试结果。左侧是整体系统照片和LCD加语音模块照片，右侧是功能测试表格，包括投件50次100%通过、触摸取件50次100%、语音取件30次93%、并发取件20次100%、查件30次100%、超时报警10次100%、语音合成20次100%。测试结论是核心业务功能全部通过，语音交互受环境噪声影响约93%，系统整体稳定满足毕设演示要求。

## Slide 14
13
创新点与系统总结
01
双模态人机交互
LD3320 语音识别 + XPT2046 电阻触摸双输入，SYN6288 语音合成 + LCD 显示双反馈，支持语音输入取件码。
02
并发状态机
每柜独立 [BOX_COUNT] 状态数组，4 格口并行独立追踪，支持并发取件不串柜，门磁反馈作权威状态依据。
03
本地持久化存储
取件码与手机尾号存入内部 Flash，上电自动加载，断电不丢失；GBK 编码适配中文 TTS，字库内用字避免乱码。
04
非阻塞调度架构
主循环轮询各模块 Tick，中断只入队环形缓冲不阻塞，9 个外设并行响应无延迟，确保语音识别实时性。
系统总结
硬件层：STM32F407VE 主控，4 路电磁锁 + 门磁反馈，LCD 触摸屏，LD3320 + SYN6288 语音交互，PCF8574 IO 扩展，12V 电源 + LM2596 降压。
固件层：模块化驱动设计，环形缓冲中断接收，每柜独立状态机，非阻塞主循环调度，GBK 编码适配中文 TTS。
应用层：投件/取件/查件三大核心功能，语音唤醒 + 关键词指令，触摸软键盘输入，本地取件码校验，语音播报全程引导。
完成度：投件/取件/查件三大核心功能全部实现并通过测试，硬件实物可演示，满足毕设答辩要求。
智能快递柜系统 · 14 / 15
Notes: 创新点与总结页面。四个创新点：双模态人机交互用LD3320语音识别加XPT2046触摸双输入，SYN6288合成加LCD显示双反馈；并发状态机用每柜独立BOX_COUNT数组支持并发取件不串柜；本地持久化存储用内部Flash存取取件码，断电不丢失；非阻塞调度架构用主循环轮询加中断入队，9个外设并行响应。系统总结分硬件层、固件层、应用层和完成度，三大核心功能全部实现并通过测试，满足毕设答辩要求。

## Slide 15
总结与展望
已完成工作
硬件系统：STM32F407VE 主控 + 4 格电磁锁柜 + LCD 触摸屏 + 语音识别合成 + PCF8574 IO 扩展，亚克力柜体实物可演示。
固件开发：模块化驱动，环形缓冲中断接收，每柜独立状态机，非阻塞主循环调度，GBK 编码中文 TTS。
应用功能：投件/取件/查件三大核心功能，语音唤醒 + 关键词指令，触摸软键盘输入，本地取件码校验，语音播报全程引导。
调试优化：解决 ISR 阻塞丢数据、供电不足不启动、并发取件串柜三大工程问题，系统稳定可靠。
未来改进方向
规模化：扩展至 12/24 格口，增加格口状态 LED 指示灯，支持多柜机分布式部署。
智能化：增加人脸识别取件，摄像头扫码取件，智能助手深度集成快递查询功能。
信息化：完善本地数据管理，增加操作日志记录、取件统计分析、异常告警历史，支持数据导出与追溯。
工程化：增加 OTA 固件远程升级，异常自动重启看门狗，数据加密传输，完善日志系统。
感谢各位评委老师的聆听与指导
基于 STM32 的智能快递柜系统设计与实现 · 15 / 15
Notes: 最后一页是总结与展望。已完成工作包括硬件系统、固件开发、应用功能和调试优化四大块。未来改进方向包括规模化扩展格口、智能化增加人脸识别、信息化完善数据管理和统计分析、工程化增加OTA升级和看门狗，当前版本为纯本地离线运行。结尾感谢评委老师聆听指导。技术工程场景不使用独立的谢谢页，而是做总结展望加简短致谢。